如何选用缝包机

缝包机是用来对装满物料的塑料编织袋、麻袋、纸袋、布袋等封口时使用的专用设备，在工业产品中属于缝纫机的一种。以操作方式来分类，缝包机分为便携式手提缝包机（以下简称手提缝包机）和重型缝包机（以下简称缝包机）。手提缝包机重量轻，一般在5KGS以下，工人手持机器对包装袋进行缝合。重型缝包机一般都要和输送机配合使用，重量在20KGS以上。

那么，作为用户，怎么选用适合自己的缝包设备呢？

1、 手提缝包机的选用

如果工作量小，每个小时的缝合任务量在100袋以下，甚至是临时用一下，就选用手提式缝包机，因为手提缝包机价格低，不占用厂房面积。

我公司开发了不同种类的缝包机，满足不同客户的需求。如果是临时使用，或者使用频率很低，建议购买GK9-2即可，这是市场是价格最低的缝包机。

如果长期使用或者封包任务量大，而且包装袋厚、硬度大，建议使用GK2006手提缝包,GK2006-2为双线机，GK2006-1为单线机，均是为厚硬缝料设计的手提式缝包机。

如果长期使用或者封包任务量大，而且缝料薄、柔软，建议使用GK3000。

手提缝包机详细介绍页面：http://www.qgfr.com/gk2006.htm

2、重型缝包机的选用

如果长期使用，封包工作量大，要求封包数量和封包质量，就必须选用重型缝包机。

重型缝包机是挂在支撑立柱上，与输送机配合完成缝合包装袋的。我们把缝包机、输送机、立柱以及相应的电控系统组成的缝包系统称为输送缝包机组。因此，如果客户没有输送机，就要一起购进缝包机、立柱、输送机，这样才能使用。这里重点叙述缝包机的选择方法。

不同型号的缝包机的参数见下表。不同型号的缝包机的速度、控制方式、切线方式、润滑方式以及所采用的材质都不一样，因此性能和可靠性也有很大的区别。

GK68-6是较为低档的缝包机，材质为合金钢，速度也较低。

GK35系列缝包机是目前国内应用最为广泛的缝包机，GK35-2C通过脚踏开关控制启动与停止，人工半自动剪切线辫；GK35-6和GK35-6A采用光电开关控制缝包机的启动与停止，当装满物料的编织袋到达离缝包机10厘米处，缝包机自动启动，缝合袋口，缝好每一袋时，切刀自动剪断线辫，缝包机自动停机。GK35-8与GK35-2C操作方式类似，GK35-8A与GK35-6A操作方式类似，只是GK35-8/GK35-8A一次缝两趟线，牢固可靠，适合于对缝口有严格要求的厂家使用。

DS-9C缝包机是一种高速、全封闭自动润滑的高档自动缝包机，可达2700针/分钟，适用于产品较大的化工、化肥、港口等企业使用。

缝包机机头参数对照表

| 缝包机型号 | 转速 | 线迹 | 启动与停机 | 剪切线辨方式 | 润滑方式 | 关键部件材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GK68-6 | 1500 | 单针、双线、链式 | 人工控制(脚踏开关) | 机械式 | 人工注油润滑 | 合金钢 |
| GK35-2C | 1800 | 单针、双线、链式 | 人工控制(脚踏开关) | 机械式 | 油杯润滑 | 优质铜合金 |
| GK35-6 | 1800 | 单针、双线、链式 | 自动(光电开关) | 自动(叉线) | 油杯润滑 | 优质铜合金 |
| GK35-6A | 1800 | 单针、双线、链式 | 自动(光电开关) | 自动(切刀) | 油杯润滑 | 优质铜合金 |
| GK35-8 | 1800 | 双针、四线、链式 | 人工控制(脚踏开关) | 机械式 | 油杯润滑 | 优质铜合金 |
| GK35-8A | 1800 | 双针、四线、链式 | 自动(光电开关) | 自动(切刀) | 油杯润滑 | 优质铜合金 |
| DS-9C | 2700 | 单针、双线、链式 | 自动(光电开关) | 自动(切刀) | 全封闭自动润滑 | 优质铜合金、进口油封 |
| QDS-9C | 2700 | 单针、双线、链式 | 自动(光电开关) | 自动(切刀) | 全封闭自动润滑 | 优质铜合金、进口油封 |

无论选用哪种缝包机，都必须装配在缝包机立柱上面，与输送机配合使用。如果是人工装袋，人工称重，采用1.5米的小型输送机即可。如果是采用灌装机或者包装秤装袋和称重，则输送机长度要根据现场需要，选择合适长度，一般不能低于2米。

可以配装卷纸装置，在牛皮纸袋或者比较硬的包装袋上先盖纸带再缝合。产品链接：http://www.qgfr.com/lfs1500.htm

可以选择自动折边机配合自动缝包机使用，实现包装袋自动折边、自动缝合，这种情况，输送机不能短于2.5米。产品链接：http://www.qgfr.com/LFS3000.htm

配卷纸装置                                      配折边机